## Slide 1: Kaynak İşlerinde İş Güvenliği
İş Güvenliği Dersi,
Hazırlayan; Oğuz AYAN,
Öğrenci No; 601113039,
İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı,
Fen Bilimleri Enstitüsü, Gediz Üniversitesi,
Mayıs 2014, İzmir.

## Slide 2: Kaynak İşlerinde İş Güvenliği
Bir oksijen tüpünün, bir karpit kazanının patladığını, kaynak esnasında bir fıçının infilak ettiğini duyarız. Kaynak işini yaparken oluşan zehirli gazların ortama yayıldığını ve bunun solunum yollarına zarar verdiği gibi yangınlara da neden olduğunu da biliriz.
Buna rağmen, kaynak sırasında kaynak tüplerinin yakınında açık ateşle çalışmaya veya diğer hatalara karşı gerekli önlemleri almamaya devam ederiz.
İşyerlerindeki yöneticilerin, kaynak işleri ile uğraşan mühendis, usta veya işçinin büyük tehlikelerle dolu bu işin yapılması sırasında her türlü gereken önlemlerin önceden alması ve bu hususta yeterli bilgi sahibi olması gerekmektedir.
Özet Bilgiler

## Slide 3: Kaynak İşlemleri Nedir ?
İki malzemenin, ısı, basınç veya her ikisini kullanarak, bir malzeme ilave ederek veya etmeden birleştirilmesi kaynak işlemi olarak tarif edilir.
Kaynak İşlemi;

## Slide 4: Kaynak İşlemini Kimler Yapabilir?
Kaynak veya kesme işlemlerini gerçekleştirecek kişilerin 18 yaştan büyük olmaları ve bu konuda eğitim almış ve sertifikalarının olması gerekir.
Usta olmayanlar bir sorumlu usta gözetiminde ancak bu işlemleri yerine getirebilirler.

## Slide 5: Kaynaklı Birleştirmeleri Üç Kısımda inceleyebiliriz
I. Basınç K.
Elektrik Direnç K.
1. Punto Kaynağı
2. Dikiş Kaynağı
3. Alın Kaynağı
Sürtünme K.
II. Eritme K.
Ark Kaynağı
1. Örtülü Elektrotla Ark
2. Kömür Elektrotla Ark
3. Toz Altı Kaynağı
4. MiG-MAG Kaynağı
5. TİĞ Kaynağı
Gaz Kaynağı
1. Oksi-Asetilen K.
2. Oksi-Hidrojen K.
III. Özel K.
Ultrasonik Kaynağı
Lazer Kaynağı
Plazma Kaynağı
Elektron Işın Kaynağı
Kaynak Çeşitleri

## Slide 6: I. Basınç Kaynakları
1. Punto Kaynağı
Elektrik Direnç Kaynağı

## Slide 7: I. Basınç Kaynakları
Punta Kaynağı
Nokta, Drenç
Elektrik Direnç Kaynağı

## Slide 8: I. Basınç Kaynakları
2. Dikiş Kaynağı
Elektrik Direnç Kaynağı

## Slide 9: I. Basınç Kaynakları
2. Dikiş Kaynağı
Elektrik Direnç Kaynağı

## Slide 10: I. Basınç Kaynakları
2. Dikiş Kaynağı
Elektrik Direnç Kaynağı

## Slide 11: I. Basınç Kaynakları
3. Alın Kaynağı
Elektrik Direnç Kaynağı

## Slide 12: I. Basınç Kaynakları
3. Alın Kaynağı
Elektrik Direnç Kaynağı

## Slide 13: I. Basınç Kaynakları
Sürtünme Kaynağı

## Slide 14: II. Eritme Kaynağı
1. Örtülü Elektrotla Ark Kaynağı
2. Kömür Elektrotla Ark Kaynağı
Ark Kaynağı

## Slide 15: II. Eritme Kaynağı
3. Toz Altı Kaynağı
Ark Kaynağı

## Slide 16: II. Eritme Kaynağı
3. Toz Altı Kaynağı
Ark Kaynağı

## Slide 17: II. Eritme Kaynağı
4. MiG-MAG Kaynağı
Ark Kaynağı

## Slide 18: II. Eritme Kaynağı
5. WİG Kaynağı
WIG kaynak yönteminde başlangıçta
Helyum daha sonra Argon gazı kullanılmıştır. Her iki gazda inert yani asal gazlardır.
Ark Kaynağı

## Slide 19: II. Eritme Kaynağı
4. MiG-MAG Kaynağı
Ark Kaynağı

## Slide 20: II. Eritme Kaynağı
1. Oksi-Asetilen Kaynağı
2. Oksi-Hidrojen Kaynağı
Gaz Kaynağı

## Slide 21: III. Özel Kaynaklar
Ultrasonik Kaynağı

## Slide 22: III. Özel Kaynaklar
Lazer Kaynağı

## Slide 23: III. Özel Kaynaklar
Plazma Kaynağı

## Slide 24: III. Özel Kaynaklar
Elektron Işın Kaynağı

## Slide 25: Su Altı Kaynağı
Bu tür kaynak, tamamen ıslak ortamda veya su içinde ancak noktasal olarak sudan korunmuş yerlerde ya da yine su içinde kuru ortamda ve yüksek basınç altında yapılır.
Su alti kaynağı atmosferik koşullarda yapılır.
Günümüzde kullanılmakta olan sualtı kaynakları, örtülü veya özlü elektrot ile veyahut plazma ark kaynağı ile yapılmaktadır.

## Slide 26: Kaynak İşlerinde Uyarı Levhaları

## Slide 27: Kaynakçıların Maruz Kaldığı Riskler
Yüksekten düşme (Özellikle inşaat işlerinde),
Keskin metal parçaları nedeniyle yaralanmalar,
Sıcak metal parçaları, gaz tankları, vb. nin düşmesiyle oluşan darbeler,
Sıcak metal yüzeyleri, alev, uçuşan kıvılcımlar, dolgu metali damlaları, termal ışınım nedeniyle yangınlar,
Kaza Riskleri

## Slide 28: Kaynakçıların Maruz Kaldığı Riskler
Göze yabancı cisim kaçması,
Kulağa dolgu maddesi veya kıvılcım kaçması,
Kıvılcım, alev, akkor metal nedeniyle yangın ,
Sıçrayan metal parçalarının deriye saplanması ve deri içerisine girmesi
Toz patlamaları, (video için tıklayınız)
Kaza Riskleri

## Slide 29: Kaynakçıların Maruz Kaldığı Riskler
Hidrojen ve diğer yakıcı gazların tutuşması ya da patlaması,
Akut Zehirlenmeler, Metal temizlemede, boyalarda, yapıştırıcılarda kullanılan klorinli karbonlardan oluşan fosgen’le ya da kaynak sırasında oluşan diğer toksik gazlardan (Ozon, karbonmonoksit, nitrojenoksit )
Elektrik çarpması,
Kaza Riskleri

## Slide 30: Kaynakçıların Maruz Kaldığı Riskler
Gaz, oksijen karışımlı işlerde, oksijen düzeyinin ortamda artmasıyla elbiselerde tutuşma (bu bazen makine yağıyla kirlenen elbiselerde de görülür),
Kalsiyum, karbid ve asetilenin yanlış kullanılması nedeniyle oluşan patlama ve yangınlar,
Robot kaynaklara elbise, saç, parmak ya da kolun kaptırılması.
Kaza Riskleri

## Slide 31: Kaynakçıların Maruz Kaldığı Riskler
Yüksek gürültü düzeylerine maruziyet,
Yüksek sıcaklık ve soğuğa maruziyet
Kaynak kontrolünde X veya & ışınlarına maruziyet,
UV ışınım maruziyeti.
Kaynak dumanı maruziyeti,
Çinko ya da kadmiyumlu metallerin kaynak işlerinde oluşan kronik zehirlenmeler,
Karbon monoksit zehirlenmesi,
Fiziksel Riskler

## Slide 32: Kaynakçıların Maruz Kaldığı Riskler
Boya ya da antikorozyon yağlarının kaynak işlemiyle bozunmasından kaynaklanan kronik zehirlenmeler,
Demir oksit inhalasyonu nedenli pnömokonyoz-siderozis.
Fiziksel Riskler

## Slide 33: Kaynakçıların Maruz Kaldığı Riskler
Düşük saflıkta kalsiyum karbid kullanımı ile oluşan fospinlerden etkilenme sonucu merkezi sinir sistemi, akciğer ve karaciğer sorunları,
Nitrojen oksit ve ozon nedenli solunum sistemi ve göz yangınları,
Fiziksel Riskler

## Slide 34: Yapılan Kaynak Türüne Göre Alınacak Tetbirler
Gaz kaynağında alınması gerekli güvenlik önlemleri,
Elektrik ark kaynağında alınması gerekli güvenlik önlemleri
Bu hususu iki kısımda inceleyeceğiz;

## Slide 35: Yapılan Kaynak Türüne Göre Alınacak Tetbirler
Kaynak yaparken, koruyucu gözlüklü maske, başlık, koruyucu elbise, güvenlik ayakkabısı, deri önlük, koruyucu tozluk ve deri eldiven gibi kişisel koruyucu donanımlar işe uygun olanları kullanılmalıdır.
Asetilen, oksijenle;
% 2,8 – 93 oranında; hava ile % 1,5 – 81 oranlarında karıştığı taktirde patlayıcı gaz karışımı oluşur.
1. Gaz K. Alınması Gerekli Güvenlik Önlemleri

## Slide 36: Yapılan Kaynak Türüne Göre Alınacak Tetbirler
Oksi-asetilen kaynağında alev kaynak yerindeki oksijeni zamanla azaltır ve böylece azot miktarı yükselir, solunum güçleşir, dolayısıyla atölyelerin sürekli havalandırılması gerekir.
Kaynak yerinde gaz ölçüm cihazları bulundurulmalıdır.
1. Gaz K. Alınması Gerekli Güvenlik Önlemleri

## Slide 37: Yapılan Kaynak Türüne Göre Alınacak Tetbirler
Kapalı Alan Tehlikeleri
Oksijenin az olması
Oksijenin fazla olması
Parlayıcı gaz/buhar
Zehirli gaz, buhar
Yüksek sıcaklık
Madde içine gömülme, çekilme
Gürültü,
Kaygan ve ıslak yüzeyler, düşen objeler
1. Gaz K. Alınması Gerekli Güvenlik Önlemleri

## Slide 38: Kaynak İşlerinde Kapalı Alanlarda Havalandırma
Hava saatte 10 defa değiştirilmelidir. Kapalı yerlerde kazan içinde yapılan kaynak işlemlerinde meydana gelen gaz, buhar ve duman aspiratörler vasıtası ile DIŞARIYA atılmalıdır.
temiz hava
kirli hava
N

## Slide 39: Kaynak İşlerinde Kapalı Alanlarda Calışma

## Slide 40: Yapılan Kaynak Türüne Göre Alınacak Tetbirler
Yanma gazının herhangi bir nedenle ortama yayılması halinde hemen tüm ateş kaynaktan kapatılır veya uzaklaştırılır.
Yangın tehlikelerinin azalması için çalışma alanlarında sadece kullanım için gerekli gaz tüpleri bulundurulur. Gaz tüpleri kesinlikle ısı kaynaklarının yakınına yerleştirilmemelidir.
1. Gaz K. Alınması Gerekli Güvenlik Önlemleri

## Slide 41: Yapılan Kaynak Türüne Göre Alınacak Tetbirler
Yangın meydana gelmiş ve ortamda gaz tüpleri bulunuyorsa bunların mümkün olduğu kadar hızla yangın tehlikesi bulunan ortam dışına çıkartılması sağlanmalı, eğer bu sağlanamıyorsa gaz tüpleri üzerine büyük oranlarda su püskürtülerek yüksek ısılardan korunması gerekir.
İlgililere ve itfaiyeye de haber verilerek tehlike yaratan tüplerin bulunduğu bildirilir.
1. Gaz K. Alınması Gerekli Güvenlik Önlemleri

## Slide 42: Yapılan Kaynak Türüne Göre Alınacak Tetbirler
Dikey duran gaz tüpleri düşmelere karşı kelepçe veya zincir gibi uygun nitelikte bağlantı elemanları ile güvenlik altına alınmalıdır.
Herhangi bir tehlike anında tüpler kolayca sökülebilir durumda bağlanmalı ve diğer tüplerin tehlikeye girmemesi için ortak bağlantılardan kaçınılmalıdır.
1. Gaz K. Alınması Gerekli Güvenlik Önlemleri

## Slide 43: Yapılan Kaynak Türüne Göre Alınacak Tetbirler
Hortumlarda çatlaklıkların veya yıpranmanın olmamasına dikkat edilmelidir. Hortumlardaki en küçük hasar bile hemen giderilmelidir. Hortumlar yanma, burkulma ve üzerinden geçme gibi hususlara karşı emniyetli olmalıdır.
1. Gaz K. Alınması Gerekli Güvenlik Önlemleri

## Slide 44: Yapılan Kaynak Türüne Göre Alınacak Tetbirler
Alüminyum kaynağında gözlük camları DIN 4647’ye göre koruma derecesi 4A-6A arasında olan camlar kullanılmalıdır.
Alüminyum kaynaklı işlemde renk değiştirmediğinden ısınmış olduğu gözle görülemez bu nedenle parçalar bir pense ile tutulmalıdır.
1. Gaz K. Alınması Gerekli Güvenlik Önlemleri

## Slide 45: Yapılan Kaynak Türüne Göre Alınacak Tetbirler
Kaynak işlemine uzun süreli ara verilirse gaz musluğu kapatılmalıdır.
Kış aylarında donan cihazın çözülmesinde sıcak su ve buhar kullanılmalıdır.
1. Gaz K. Alınması Gerekli Güvenlik Önlemleri

## Slide 46: Yapılan Kaynak Türüne Göre Alınacak Tetbirler
Asetilen üretiminde kazan kapasitesinden fazla karpit konmamalıdır.
Kazana karpit koyarken ve karpit çamuru boşaltırken açık ateş olmamalıdır ve sigara içilmemelidir.
Asetilen üretim cihazlarında, cihazın güvenliğini sağlayan “sulu geri tepme güvenlik tertibatı” bulunur.
Üfleçten geri tepen oksijenin asetilen boru tesisatından kazana geçerek patlayıcı gaz karışımının oluşumunu ve meydana gelebilecek yanmayı önler.
1. Gaz K. Alınması Gerekli Güvenlik Önlemleri

## Slide 47: Yapılan Kaynak Türüne Göre Alınacak Tetbirler
Elektrik ark kaynağında en büyük tehlike elektrik çarpmasıdır. Elektrik çarpma olayı özellikle kaynak makinesi boşta çalışırken oluşur.
Kaynak yaparken ark gerilimi 20 ile 30 volt arasında olmasına rağmen makinenin boşta çalışması sırasında 65-100 volta kadar çıkar.
2. Elektrik Ark K. Güvenlik Önlemleri

## Slide 48: Yapılan Kaynak Türüne Göre Alınacak Tetbirler
Elektrik ark kaynağında elektrik çarpmasını engellemek için şu önlemler alınmalı;
1. Alçak gerilime dayanıklı ve kuru eldiven kullanılmalıdır.
2. Kaynak pensleri akımı geçirmeyecek şekilde izole edilmelidir.
3. Bütün tesisat topraklanmalıdır.
2. Elektrik Ark K. Güvenlik Önlemleri

## Slide 49: Yapılan Kaynak Türüne Göre Alınacak Tetbirler
4. Kaynak kabloları sağlam olmalı, izoleleri kontrol edilmelidir.
5. Kazan, tank, gibi dar ve kapalı yerlerde yapılan ark kaynağında doğru akım kullanılmalıdır. Atmosfere dikkat edilmeli
6. Kapalı ve nemli yerlerde yapılan kaynakta, kaynakçının metalik kısımlarla temasını önleyecek lastik veya tahta altlıkları kullanılmalıdır.
2. Elektrik Ark K. Güvenlik Önlemleri

## Slide 50: Yapılan Kaynak Türüne Göre Alınacak Tetbirler
7. Kaynak makinesinin boşta çalıştığı zamanlarda, elektrot pensesi tahta bir masa veya askıya konmalıdır.
8. Kaynak kablosunu takarken veya kutupları değiştirirken makine boşta çalıştırılmamalı, makinede akım yokken yapılmalıdır.
2. Elektrik Ark K. Güvenlik Önlemleri

## Slide 51: Yapılan Kaynak Türüne Göre Alınacak Tetbirler
Gözlerin korunması gerekir. Koruyucu camlar arkın şiddetine göre değişir. Kaynakçı, kaynağın cinsine ve akım şiddetine göre de çeşitli koyulukta camlar kullanmalıdır. Tavsiye edilen camlar;
2. Elektrik Ark K. Güvenlik Önlemleri

## Slide 52: Yapılan Kaynak Türüne Göre Alınacak Tetbirler
Ark kaynağında oluşan ışınlardan, insan vücudu için en tehlikeli olanı morötesi (ultraviole) ışınlarıdır.
UV Işınlar cilt ve gözde yanıkların meydana gelmesine neden olduğundan bütün vücudun ve gözlerin korunması gerekir.
2. Elektrik Ark K. Güvenlik Önlemleri

## Slide 53: Kaynak İşlerinde Alınacak Güvenlik Önlemleri Hakkında Kısa Bilgi
İş güvenliği açısından, kusursuz bir kaynak donanımı, iyi aydınlatılmış ve havalandırılmış kaynak atölyesi, işinin ehli bir kaynakçı büyük önem arz eder.
Kaynakçı;
düzenli, titiz ve temiz olmalı,
Kaynak esnasında kullandığı araç ve gereçleri iyi tanımalı ve kullanabilmelidir,
Kaynakçının eğitimi tam olmalıdır.
Koruyucu giysi ve teçhizatları işe uygun seçmeli.
İşveren ve iş güvenliği uzmanı ile sorunlar paylaşılmalıdır.
Sonuç

## Slide 54: Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ediyorum
Oğuz AYAN
Teknik Öğretmen
İş güvenliği herkese ve her işyerine gereklidir...
Kaynaklar için diğer sayfayı inceleyiniz

## Slide 55: Kaynaklar
NEDERMAN Emiş kolları, kaynağında yakalayın: Dumana, toza ve gazlara karşı komple çözüm (HAVAK ltd.)
Threshold Limit Values, ACGIH. 1994-1995.
Facts about : Fume and gages, AGA.
Encyglopedia of occupational health and safety. ILO
Sicherheitslehrbrief für Handwerker, Arbeitsgemeinschaft der Metal Berufsgenossenshaften Ausgabe 1998 Bestell - Nr. ZH 1/94
K.Tülbentçi, E Kaluç Oksi-asetilen kaynağı GEDİK TEKNİK
Kaynakça ARK Magazin, 1996 Sayı 2
U.M.Güven, Paslanmaz çelik pompa teknolojisinde Lazer Kaynak Yöntemi Tesisat Dergisi Sayı 61 Ocak 2001-06-14
A. Taşçı, B. Ören, Sualtı Kaynağı GEDİK TEKNİK
M. Turhan, Gaz Metal Ark Kaynağında Çalışma ortamına MOD ve Gaz yayılması, Cilt:37 Sayı:432 – Mühendis ve Makine

## Slide 56: Kaynaklar
11. K. Tülbentçi, E. Kaluç, N. Sarı, MIG – MAG Kaynak yönteminde kullanılan koruyucu gazlar ve tel elektrotlar, Kocaeli Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Araştırma ve Eğitim ve Uygulama Merkezi Seminer Notları, 13-14 Mart 1997 Kocaeli
12. OSHA (Occupational Safety & Healt Administration U.S. Departmant of Labor) Regulations (Standarts – 29 CFR) Welding, cutting, and heating in way of preservative coatings – 1926.354
13. H.ORHUN, İş yerinde fiziksel etkenler, İş Hekimliği ders notları – Türk Tabipler Birliği Ankara Ocak, 1993 21. S. VELİ CANGİL, Ö. VELİ CANGİL, Endüstri Sağlığı ve Meslek Hastalıkları – YOTÇEM Ankara 1987/3
14. Fatih KAHRAMAN, Kutlay SEVER Arş.Gör., Süleyman KARADENİZ Prof.Dr., Dokuz Eylül Üniv. Müh.Mim.Fak.Makina Mühendisliği Bölümü “Kaynaklı İmalatta İnsan Sağlığı” konulu makale
15. S. ANIK Prof.Dr., “Kaynak Tekniği” (cilt 1) İTÜ Yayınları
16. G.YILMAZ;"İş Güvenliğine Genel Bakış", Mühendis ve Makine Dergisi Sayı 224